МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                                                                                                           № 91

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского муниципального района Томской области на период с 2020 г. до 2030 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Староювалинского сельского поселения «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Староювалинского сельского поселения» от 15.08.2019 № 101.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                              					                   Т.В.Архипова

Н.И.Родыгина

8(38244) 53-146

В дело №_______________

____________А.Н.Чергнова

«____» _____________2020г.

Приложение

к постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения

от 18.09.2020 № 91

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

на территории муниципального образования

«Староювалинское сельское  поселение»

Кожевниковского района

Томской области

на период с 2020 г. до 2030 года

с. Старая Ювала 2020 г.

Содержание

- Схема водоснабжения

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

  - Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения.

  - Существующий баланс водопотребления

  - Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Староювалинского сельского поселения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

- Схема водоотведения

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования в том числе мощности очистных сооружений и применяемой технологии очистки сточных вод, среднегодовой объем применяемых сточных вод.

  - Прогноз объема сточных вод.

  - Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения.

- Графическая часть

Схемы водоснабжения и водоотведения Староювалинского сельского поселения.

- Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Износ водопроводной сети составляет 85%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Многие водопроводные сети состоят из металлических трубопроводов и эксплуатируются свыше 40 лет. Колодцы для технологического обслуживания водопровода находятся в полуразрушенном состоянии и требуют замены. Действующие водозаборные сооружения также имеют большой износ. Нарушены фильтры, в результате чего затягивается песок. В результате многие водопроводные сети наполовину забиты песком и глиной.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

Водоснабжение Староювалинского сельского поселения осуществляется из четырех водозаборных сооружений и семи скважин.

Скважина № 69:228:0002:05:00655 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1991 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Аптала, ул. Зеленая, 1б.

Скважина - насос ЭЦВ-6-10-80,1981 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Новая Ювала, ул. М.Горького, 41а.

Скважина № 69:228:0013:05:00657 - насос ЭЦВ-6-10-80,1981 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Аптала, ул. Садовая, 12а.

Скважина № 69:228:0013:05:00666 - насос ЭЦВ-6-10-80,1971 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 5.

Скважина № 69:228:0002:05:00656 - насос 1ЭЦВ-6-16-75,1988 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Аптала, ул. Новая, 11а.

Скважина № 69:228:0029:05:00662 - насос ЭЦВ, 1977 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Октябрьская, 1а.

Водонапорная башня со скважиной № 69:228:0037:05:00665 - насос ЭЦВ-5,6, 3-85,1981 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Старо - Черново, ул. Кедровая, 2а.

Скважина № 69:228:0016:05:00659 - насос 3ЭЦВ-6-10-80,1988 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Зайцево, ул. Школьная, 26-1а.

Водонапорная башня - насос ЭЦВ, 1979 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 38.

Водонапорная башня - насос ЭЦВ, 1979 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ленина, 88а.

Водонапорная башня - насос ЭЦВ, 1979 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Хмелевка, ул. Советская, 90а.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Новая Ювала, М.Горького, 41а | 1981 год | 20,0 |
| 2 | д.Аптала, ул.Зеленая, 1б | 1991 год | 10,0 |
| 3 | д.Аптала, ул.Садовая, 12а | 1981 год | 10,0 |
| 4 | д.Аптала, ул.Новая, 11а | 1988 год | 10,0 |
| 5 | с. Старая Ювала, ул. Октябрьская, 1а | 1979 год | 20,0 |
| 6 | с.Старая Ювала, ул. Ленина, 88а | 1979 год | 25,0 |
| 7 | с.Хмелёвка, Советская, 90а | 1979 год | 25,0 |
| 8 | д. Зайцево, ул. Школьная 26-1а | 2004 год | 25,0 |
| 9 | с. Елгай, пер. Школьный, 5 | 1974 год | 20,0 |
| 10 | д. Старо-Черново, ул. Кедровая, 2а | 1981 год | 10,0 |
| 11 | с. Старая Ювала, ул.Ульяновская, 38 | 1977 год | 20,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  29870,60  м.

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Старая Ювала | 1970 год | 13078,9 м |
| 2 | с. Елгай | 1993 год | 4807,4 м. |
| 3 | д. Аптала | 1993 год | 2436,9 м |
| 4 | д. Новая Ювала | 1970 год | 3780,0 м |
| 5 | д. Зайцево | 1970 год | 4181,4 м. |
| 6 | с. Хмелевка | 1974 год | 3658,6 м. |
|  | ИТОГО |  | 31943,20 м |

Водоразборных колонок всего -19 ед.

по населенным пунктам:

с. Старая Ювала - 8 ед.

д. Зайцево - 3 ед.

д. Новая Ювала – 7 ед.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного железа, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Староювалинского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной от 23.07.2019 №95 (в редакции от 23.07.2019 № 96) Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы с перспективой до 2028 года. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Староювалинского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из централизованного водопровода.

1.2. Основные направления, принципы, задачи и цели развития

централизованных систем водоснабжения

# Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 50% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

# Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местного ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

# Магистральные водоводы и водопроводные сети прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ водопроводных сетей из стальных труб требуют замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

# В перспективных населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения предусматривается строительство водозаборных сооружений.

1.3. Существующий баланс водопотребления

Водопотребление Староювалинского сельского поселения базируются на основе существующей, системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водопотребления поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.4. Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоснабжения

а) оценка стоимости необходимых на реализацию основных мероприятий по развитию и модернизации водопровода будет производится из расчета локально-сметной документации, после проведенного обследования централизованной системы водоснабжения;

б) оценка величины необходимых капитальных вложений по развитию и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, будет выполняться на основании сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам -аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Все мероприятия будут планироваться с учетом инвестиционных программ.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- провести аналитические работы по водоснабжению, с учетом выявления аварийных участков;

- внести изменения в программу «Коммунальная инфраструктура» путем увеличения расходной части (согласно запросу цены) по выявленным аварийным участкам водоснабжения;

- максимально осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления физических лиц.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Староювалинского сельского поселения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой воды).

Таблица 3

| п/п | Мероприятие | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий |
| 1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%) | 20 | 10 |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) | 100 | 100 |
|  |  | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации), % | 80 | Будет определён по результатам реализации программы |
| 2 | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энерго эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж неиспользуемых объектов централизованных систем водоснабжения | 10 | Будет определён по результатам реализации программы |

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения

Оценка экологических последствий настоящей схемы осуществляется в рамках экологической экспертизы конкретных проектов, реализуемых в рамках программных мероприятий в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации и Томской области.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения на территории Староювалинского сельского поселения отсутствуют.  В настоящее время организацией, уполномоченной проводить эксплуатацию централизованных систем водоснабжения, является Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (КРМУП «Комремстройхоз») с. Кожевниково.

1.9.Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

1. Настоящий перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

3. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

В связи с тем, что на территории поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения показатели надежности, приводятся только системе холодного водоснабжения.

Таблица -Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| Общее количество перерывов в подаче воды, ед. | Общая протяженность водопроводной сети, км | Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км). |
| --- | --- | --- |
| 0 | 31,94 | 0 |

4. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./ км).В связи с тем, что на территории поселения отсутствует система централизованного водоотведения показатели надежности и бесперебойности водоотведения в данном разделе не приводятся.

5. Показателями энергетической эффективности и иными показателями в системе водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м);

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м);

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м);

е) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м).

Таблица- Показатели энергетической эффективности и иные показатели систем водоснабжения и водоотведения

| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м). |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% | Системы технологической подготовки воды отсутствуют | Системы технологической очистки сточных вод отсутствуют | Системы транспортировки Сточных вод отсутствуют. |

- Схема водоотведения

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования в том числе мощности очистных сооружений и применяемой технологии очистки сточных вод, среднегодовой объем применяемых сточных вод

Водоотведения Староювлинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 30%. На территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» центральное водоотведение отсутствует.

  - Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

  - Оценка капитальных вложений на мероприятия по развитию и модернизации системы водоотведения.

а) оценка стоимости необходимых на реализацию основных мероприятий по развитию и модернизации водоотведения будет производится из расчета локально-сметной документации, после проведенного обследования систем ливневых открытых кюветов и каналов;

б) оценка величины необходимых капитальных вложений по развитию и модернизации систем ливневых открытых кюветов и каналов, будет выполняться на основании сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам -аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Все мероприятия будут планироваться с учетом инвестиционных программ.

Исходя из изложенного в плане совершенствования водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий необходимо предусмотреть:

- провести мониторинг систем ливневых открытых кюветов и каналов;

- по мере необходимости разработать и провести оценку проектной документации;

- внести изменения в программу «Коммунальная инфраструктура» путем увеличения расходной части (согласно запросу цены) по выявленным участкам для реконструкции/строительства ливневых кюветов и каналов;

- произвести строительство/реконструкцию ливневых кюветов и каналов населенных пунктах в соответствии проектной документацией.

- Графическая часть.

Схемы водоснабжения и водоотведения Староювалинского сельского поселения.